Полость Утебай.

- Местоположение – 1,6 км к югу от кладбища Утебай.

- Описание места – обрывистая карстовая воронка длиной 37 м, шириной 30 м, глубиной 20м.

- Описание места входа – входов два, юго-западный и северо-восточный.

- Описание полости - юго-западный ход со входом размерами 3,5х14,6 м представляет собой тоннель, заканчивающийся тупиком через 22,5 м. Северо-восточный ход начинается входом треугольной формы размером 3,8х12 м в стене воронки. Полость под углом 30-45° спускается до глубины 56м по аз.с-в.75°, затем становится слабонаклонной до 6° и через 40м заканчивается тупиком. В нижней части северо-восточной стенки есть открытый щелевидный понор длиной 1,3 м и шириной 0,53 м. Пол покрыт песком, суглинком, глыбами известняка. Талые и ливневые воды образуют здесь временное озеро, а принесенный рыхлый материал накапливается на полу пещеры. В стенках пещеры есть открытые щели и на дне действующие поноры.

- Поверхность плато сложена оолитовыми, раковинными и микрозернистыми кавернозными известняками, переслаивающимися с мергелями и глинами нижнего сармата. Мощность отложений 50-60 м. Ниже залегают переслаивающиеся мергели, глины и известняки с прослойками мелкокристаллического гипса (до 1,5м), песчаников и конгломератов.

- Информация к рисунку плана и профилей полости Утебай (урочище Утебай):

1-известняк, 2-мергель, 3-гипс, 4-глина, 5-осыпь, 6-трещина.